## Slide 1
ТРЕХФАЗНЫЙ АИН
Плечо A
Плечо B
Плечо C
Верхняя группа
Нижняя группа

## Slide 2
В любой момент времени открыты три транзистора
Недопустимо одновременное открытие двух транзисторов в одном плече
Обычно из открытых трех транзисторов один принадлежит одной группе, два других - другой группе
ТРЕХФАЗНЫЙ АИН
Правила коммутации ключей
Возможен вариант, когда из открытых трех транзисторов все принадлежат верхней или нижней группе. В этом случае напряжение на нагрузке = 0

## Slide 3
ТРЕХФАЗНЫЙ АИН
Варианты подачи напряжения на нагрузку
В зависимости от состояния шести транзисторов (открыт/закрыт) и учитывая правила коммутации ключей схема подключения трехфазной нагрузки к источнику Ud в общем виде выглядит так:
В случае, если в группе открыт только один транзистор, то напряжение на фазе, подключенной к данному транзистору = 2/3 Ud
В случае, если в группе открыты два транзистора, то напряжение на фазах, подключенных к данным транзисторам = 1/3 Ud
«+» если
подключаем к +Udc «-» если к -Udc

## Slide 4
ТРЕХФАЗНЫЙ АИН
Используя предыдущие правила можно построить
графики выходного фазного напряжения на нагрузке
Для примера построим также график линейного напряжения Uab, которое вычисляется как:
Uab=Ua-Ub