## Slide 1
AC
Регулируемый выпрямитель
DC регулируемое
Нерегулируемый выпрямитель
DC нерегулируемое
DC/AC преобразователь (инвертор)
AC регулируемое
Инве́ртор — устройство для преобразования постоянного тока/напряжения в переменный ток/напряжение
Автономный инвертор — инвертор, коммутация силовых ключей которого никак не связана с питающей сетью

## Slide 2
ИНВЕРТОР НАПРЯЖЕНИЯ (АИН)
Нерегулируемый выпрямитель
Сеть
С
Активно-индуктивная нагрузка
+
-
Инвертор напряжения
AC
DC
AC
Одним из признаков инвертора напряжения является конденсатор в звене постоянного тока
Инвертор напряжения обычно работает с активной или активно-индуктивной нагрузкой
Ud
Uн
Iн
Lн
Rн

## Slide 3
ИНВЕРТОР НАПРЯЖЕНИЯ
Форма выходного напряжения uн определяется состоянием силовых ключей инвертора
Форма выходного тока iн определяется параметрами нагрузки
В данном случае показана форма тока для активно-индуктивной нагрузки
Самостоятельно построить форму тока для активной нагрузки

## Slide 4
ИНВЕРТОР ТОКА (АИТ)
Регулируемый выпрямитель
Сеть
Активно-емкостная нагрузка
Rн
Инвертор тока
AC
DC
AC
Одним из признаков инвертора тока является дроссель в звене постоянного тока
Инвертор напряжения обычно работает с активной или активно-емкостной нагрузкой
Id
Uн
Iн
L
Сн

## Slide 5
ИНВЕРТОР ТОКА
Форма выходного напряжения uн определяется параметрами нагрузки
Форма выходного тока iн определяется состоянием силовых ключей инвертора
В данном случае показана форма напряжения для активно-емкостной нагрузки
Самостоятельно построить форму напряжения для активной нагрузки

## Slide 6
РЕЗОНАНСНЫЙ ИНВЕРТОР (АИР)
Выпрямитель
Сеть
Инвертор
AC
AC
Основной особенностью резонансного инвертора является резонансный контур в нагрузке
Uн
Iн
Lн
Rн
или
или
DC
Сн
или
Lн
Rн
Сн
= 1 кГц…1МГц
Форма тока и напряжения на резонансной частоте практически синусоидальны

## Slide 7
Поскольку схема инвертора напряжения наиболее простая (нерегулируемый выпрямитель), а также большинство нагрузок активно-индуктивные (напр. асинхронный двигатель), то инвертор напряжения наиболее распространён